## Slide 1: Desenvolvimento de Multiplexador MPEG2 para o Sistema Brasileiro de TV Digital
Lucas Pereira Endres
Orientador: Altamiro Amadeu Susin
Co-orientador: André Borin Soares

## Slide 2: Sumário
Introdução e motivações do trabalho
Normas e considerações relevantes
Desenvolvimento do projeto
Testes realizados
Futuros desenvolvimentos e conclusões

## Slide 3: Introdução
Função da televisão no Brasil
  Informação Atualizada
  Entretenimento
  Formação Cultural e Educacional
Aprimoramentos da TV Digital
  Qualidade de imagem e som
  Múltipla programação
  Mobilidade de recepção
  Inclusão Social pela Interatividade, que depende de um canal de retorno
Porque é preciso atualizar a TV aberta para o digital?
  Liberação do espectro para a telefonia celular 4G
  Garantir o market-share das geradoras de TV aberta
Notes:   TV é o maior meio de comunicação no Brasil
  Cobertura da maior parte do território  98% terrestre e 100% satélite, internet cobre 100% do território mas é PAGA.
  Fonte: Comercial Globo e Teleco/ANATEL
  Melhora na qualidade da imagem  aumento do interesse dos telespectadores
  Inclusão Social  Busca de Emprego, Marcação de Exames, problema com o canal de retorno

## Slide 4: Sistema de Transmissão da TV Digital
010110101010110
Error Correction Encoder
Modulator
Video Encoder
Audio Encoder
Video Encoder
Audio Encoder
Video
Video
Audio
Audio
Antena
MPEG2 Multiplexer
Dados de
Controle
Notes: Múltipla programação  múltiplas entradas de conteúdo possíveis  Telespectador escolhe qual deseja assistir
Programa / Serviço
  É comparável ao conceito de canal analógico
  Conjunto de Streams de Áudio, Vídeo e Dados(closed caption, interatividade)
Elementary Stream (ES)
  Bitstreams de saída dos codificadores de vídeo ou áudio
Transport Stream (TS)
  Bitstream de saída do multiplexador
  Composto por múltiplos ESs e dados de controle
PID
  Ponteiro para o endereçamento dos diferentes ESs e dados

## Slide 5: Sistema de Transmissão da TV Digital
010110101010110
Error Correction Encoder
Modulator
Video Encoder
Audio Encoder
Video Encoder
Audio Encoder
Video
Video
Audio
Audio
Antena
MPEG2 Multiplexer
Dados de
Controle
Elementary Streams
Transport
Stream
Notes: Múltipla programação  múltiplas entradas de conteúdo possíveis
Elementary Stream (ES)
  Bitstreams de saída dos codificadores de vídeo ou áudio
Transport Stream (TS)
  Bitstream de saída do multiplexador
  Composto por múltiplos ESs e dados de controle
PID
  Ponteiro para o endereçamento dos diferentes ESs e dados
Programa / Serviço
  É comparável ao conceito de canal analógico
  Conjunto de Streams de Áudio, Vídeo e Dados(closed caption, interatividade)

## Slide 6
Sistema de Transmissão da TV Digital
010110101010110
Controle
Error Correction Encoder
Modulator
Video Encoder
Audio Encoder
Video Encoder
Audio Encoder
Video
Video
Audio
Audio
Antena
MPEG2 Multiplexer
Elementary Streams
Multi
Service
Transport
Stream
Single Service
Transport Stream
Notes: Falta de ferramenta de código aberto e com enfoque acadêmico para a multiplexação dos dados em conformidade à norma brasileira
Na EiTV, só posso entregar um TS com um único serviço.
Preciso de um Mux qualquer para transformar ESs em TS single service.
Na Dektec, posso entregar TS como queira, com múltiplos serviços e tabelas.

## Slide 7
Estrutura Disponível no LaPSI
  Estação transmissiora EiTV
  Placa moduladora PCI DekTec
Motivações
EiTV
DekTec
010110101010110
Controle
Error Correction Encoder
Modulator
Video Encoder
Audio Encoder
Video Encoder
Audio Encoder
Video
Video
Audio
Audio
Antena
MPEG2 Multiplexer
Notes: Falta de ferramenta de código aberto e com enfoque acadêmico para a multiplexação dos dados em conformidade à norma brasileira
Na EiTV, só posso entregar um TS com um único serviço.
Preciso de um Mux qualquer para transformar ESs em TS single service.
Na Dektec, posso entregar TS como queira, com múltiplos serviços e tabelas.

## Slide 8
Estrutura Disponível no LaPSI
  Estação transmissiora EiTV
  Placa moduladora PCI DekTec
Motivações
EiTV
DekTec
010110101010110
Controle
Error Correction Encoder
Modulator
Video Encoder
Audio Encoder
Video Encoder
Audio Encoder
Video
Video
Audio
Audio
Antena
MPEG2 Multiplexer
Notes: Falta de ferramenta de código aberto e com enfoque acadêmico para a multiplexação dos dados em conformidade à norma brasileira
Na EiTV, só posso entregar um TS com um único serviço.
Preciso de um Mux qualquer para transformar ESs em TS single service.
Na Dektec, posso entregar TS como queira, com múltiplos serviços e tabelas.

## Slide 9: Motivações e Premissas do Projeto
010110101010110
Dados de
Controle
Error Correction Encoder
Modulator
ISO/IEC 13818-1
Video Encoder
Audio Encoder
Video Encoder
Audio Encoder
Video
Video
Audio
Audio
Antena
Premissas do Projeto
  Estudar as normas relacionadas à TV digital brasileira
  Pesquisar ferramentas abertas existentes e com funcionalidades aproveitáveis
  Compatibilizar uma ferramenta à norma brasileira
MPEG2 Multiplexer
MPEG2 Multiplexer
MPEG2 ReMultiplexer

## Slide 10
MPEG2 Multiplexer
Error Correction Encoder
Modulator
ISO/IEC 13818-1
Video Encoder
Audio Encoder
Video Encoder
Audio Encoder
Video
Video
Audio
Audio
Antena
010110101010110
Dados de
Controle

## Slide 11: Motivações
Premissas do Projeto
  Estudar as normas relacionadas à TV digital brasileira
  Pesquisar ferramentas abertas existentes com funcionalidades aproveitáveis
  Compatibilizar as ferramentas à norma brasileira

## Slide 12: Normas relevantes ao projeto
ISO/IEC 13818-1
  Padrão internacional para multiplexação, MPEG2
  Métodos de sincronismo e modelo de atraso constante end-to-end
  Padronização do Transport Stream e das tabelas de dados
ARIB STD-B10
  Padrão japonês ISDB-T
ABNT NBR 15603
  Baseada na ISO 13818 e ARIB STD-B10
  Tabelas adicionais
Notes: ISO13818  Conhecida como MPEG2
    H.264 tem melhor qualidade de vídeo para a mesma taxa de bits
    HE-AAC tem tem taxa de bits menor que AAC para a mesma qualidade
LINK PROXIMOS: Considerações a respeito das normas

## Slide 13: Sincronismo – Geração do PCR
TS
Divisor
/ 300
90KHz
~
Oscilador de Referência
Contador
9 Bits
27MHz
PCR_Base
Contador
33 Bits
PCR_Ext
Packetizer
Packetizer
Ad. Field
Payload
Header
MPEG2 Multiplexer
TS Packet
Gerador
PSI/SI
PID
ES #1
ES #2
Notes: Cada serviço pode ter o seu PCR, mas não é obrigatório, os serviços podem compartilhar a base temporal.
O PCR de cada serviço é carregado apenas em um PID, pode ir junto com um ES ou sozinho.

## Slide 14: Sincronismo – Decodificação do PCR
MPEG2 Demultiplexer
PCR
Reset
Filtro
Passa-Baixas
VCO
Subtrator
27MHz
ES #1
ES #2
Controlador
PLL
Contador
42 Bits
Notes: Modelo de atraso fixo, supõe que não há jitter  transmissão via aérea não sofre jitter como via rede IP
Se houver, consequências são a perda de quadros de audio ou video por esvaziamento do buffer
Inicio ou Troca de canal, sinal de reset carrega o valor atual do PCR no contador e processo de sync do PLL começa

## Slide 15: Sincronismo – Geração dos PTS e DTS
Divisor
/ 300
90KHz
~
Oscilador de Referência
27MHz
PTS
Contador
33 Bits
Video
Packetizer
Audio
Packetizer
Ad. Field
Payload
Header
MPEG2 Multiplexer
TS Packets
Gerador
PSI/SI
PTS/
DTS
Data Bytes
Header
PES Packet
Ad. Field
Payload
Header
Ad. Field
Payload
Header
Notes: Aqui temos um exemplo de multiplexação com o PES de vídeo:
Um pacote do PES é um quadro de vídeo ou um frame de áudio definido em uma tabela
Um pacote PES vai dentro do payload de vários pacotes TS.
O PTS vai no cabeçalho de um pacote PES.

## Slide 16: Tabelas PSI/SI
Notes: LINK PROXIMO: Explicação das tabelas

## Slide 17
Verde:
Tabelas obrigatórias
para o MPEG2
Azul:
Tabelas obrigatórias
para o SBTVD
Descritores
obrigatórios
Tabelas PSI/SI
Notes: LINK PROXIMO: Explicação das tabelas obrigatórias para o SBTVD

## Slide 18
PAT
Serviço X  PID PMT: 0xXXX
Serviço Y  PID PMT: 0xYYY
PMT
Serviço N
PCR  PID 0xNN1
Video ES  PID 0xNN2
Audio ES 1  PID 0xNN3
Audio ES 2  PID 0xNN4
SDT
Nome da Geradora
Nome dos Serviços
Flag de presença da EIT
NIT
Rede: ZYA000
Serviços: N, M, P
Canal Físico: 33
Svc. Recep. Parcial: M
Tabelas Obrigatórias no SBTVD
EIT
Nome dos eventos
Hora de Início e Fim
Classificação Indicativa
Conteúdos Impróprios
TOT
Data e hora atuais
Data e hora da próxima mudança de horário
Notes: PAT: Tem PID fixo e traz a lista de PIDs de todas as PMT de cada serviço contidos no TS, bem como o PID da NIT.
PMT: Tem PID apontado pela PAT, lista todos os ESs de um serviço e também o PCR daquele serviço
NIT: Informações da Rede: Nome da rede, lista de serviços e tipo de cada um (HDTV, SDTV, 1Seg), Canal Físico e Virtual
A ABNT determina o PID da NIT.
SDT: Descrição dos Serviços: Nome da geradora, nome de cada serviço, informação da presença da grade de programação
A ABNT determina o PID da SDT.
EIT: Informação dos Eventos
TOT: Deslocamento do Tempo: Definição da Hora e data, bem como informações para sua mudança no horário de verão

## Slide 19
Múltiplos Serviços
1 x Full Seg + 1 x 1-Seg
  TV Fixa e Móvel
  Qualidade x Alcance
  Mesma programação para
  diferentes dispositivos
  Canais Comerciais (RBS, SBT, Band)
1-4 x Standard Definition + 1 x 1-Seg
  TV Fixa e Móvel
  Programação múltipla para os mesmos dispositivos
  Canais Públicos (Câmara Est./Fed., Ass. Leg., Senado)
Notes: Full seg com 1080 linhas de resolução, 1Seg com até 320 linhas
  Qualidade x Alcance: Quanto mais resistente ao ruído, menor a taxa de transferência, maior o alcance
SD com 480 linhas de resolução

## Slide 20
Estrutura Disponível no LaPSI
  Estação EiTV
  Placa Moduladora DekTec
Dificuldades Atuais da Equipe
  Sincronismo (geração de PCR/PTS)
  Transmitir Múltiplos Serviços
Definição do Projeto
Video Encoder
EiTV
Remultiplexer
Audio Encoder
010110101010110
PSI/SI
Data
Audio
Video
Error Correction Encoder
Modulator
Video ES
Audio ES
SBTVD-TS
EiTV
DekTec
Multiplexer
MPEG2-TS
Notes: Na EiTV, só posso entregar um TS com um único serviço.
Posso usar um Mux qualquer para transformar ESs em TS single service.
Na Dektec, posso entregar TS como queira, com múltiplos serviços e tabelas.
TAG PROXIMO: A partir dessas restrições, definiu-se o escopo do projeto.

## Slide 21
Definições de Entrada e Saída do Projeto
  Entrada
    Receber ESs codificados nos padrões do SBTVD
  Saída
    Manter sincronização no TS de saída
    Permitir a Geração de Múltiplos Serviços
    Adicionar as tabelas PSI/SI obrigatórias para o
  SBTVD e seus descritores obrigatórios
Video Encoder
Multiplexer
Audio Encoder
010110101010110
PSI/SI
Data
Error Correction Encoder
Modulator
Video ES
Audio ES
SBTVD-TS
DekTec
Video Encoder
Audio Encoder

## Slide 22
Ferramenta Escolhida - FFmpeg
  PRÓS
  Eficiente para Codificação, Decodificação, Verificação e Exibição de Vídeo, Áudio e Legendas
  Código Aberto, licença GPL, em linguagem C
  Atualmente em desenvolvimento, atualizações diárias
  Repositório público
  CONTRAS
  Não permite a criação de fluxos TS com múltiplos serviços
  Não gera todas as tabelas obrigatórias no SBTVD, somente as do MPEG2
  Difícil configuração e parametrização para obter sincronismo
  Documentação escassa e com poucos exemplos
Notes: Escolhida pois:
  Código de fácil compreensão
  Capacidade de codificação de fontes
  Estruturas e Funções de geração dos streams reaproveitáveis para
    Adição dos múltiplos Serviços
    Adição das tabelas NIT, TOT, EIT
    Adição dos descritores

## Slide 23
Desenvolvimento do Projeto
Entregar fluxo TS com ESs sincronizados
  ISO 13818-1 sugere fortemente taxa de bits constante no TS
  Problemas atuais associados à geração de TS VBR e transmissão como CBR
  Solução: ler a documentação do Ffmpeg para gerar um bitrate constante
  Situação: Implementado e testado

## Slide 24
Desenvolvimento do Projeto
Permitir criação de múltiplos serviços
  Profile 1: Um serviço HD e um serviço 1Seg no TS
    Serviço HD: 1 ES de Vídeo 1920x1080i e um ES de áudio estéreo 48KHz
    Serviço 1Seg: 1 Es de Vídeo 320x240i e um ES de áudio estéreo 48KHz
    Implementado e testado
  Profile 2: Até quatro serviços SD e um serviço 1Seg
    Serviços SD: 1 ES de vídeo 720x480i e um ES de áudio estéreo 48KHz cada
    Serviço 1Seg: 1 Es de Vídeo 320x240i e um ES de áudio estéreo 48KHz
    Ainda não implementado

## Slide 25
Desenvolvimento do Projeto
Adicionar as tabelas obrigatórias no SBTVD, 3 etapas:
  Funções individuais de cada tabela gravam os descritores em um buffer da memória
Notes:     Descritores têm estrutura padrão:
    Identificação (Tag) , 1 byte
    Comprimento (Length), 1 ou 2 bytes
    Dados (Data)

## Slide 26
Desenvolvimento do Projeto
Adicionar as tabelas obrigatórias no SBTVD
  2. Função genérica adiciona o
  cabeçalho comum das tabelas
  ao mesmo buffer
  3. Função genérica adiciona o
  cabeçalho do TS ao buffer e
  copia o buffer para a saída
  Situação: Falta a tabela EIT,
  TOT não está funcionando

## Slide 27
Testes de Sincronismo
Notes: Usando EiTV e Ffmpeg não modificado
Objetivo: Garantir que o Ffmpeg era capaz de gerar um arquivo TS com Vídeo e Áudio Sincronizados.
O FFmpeg aqui ainda não sofreu alterações, continua gerando conforme ISO mas não SBTVD.
Resultados: Sucesso no sincronismo depois de acertar o bitrate constante no FFmpeg.

## Slide 28
Testes com múltiplos serviços: TS capturado
Notes: Usando PenTV e Dektec  permite escolher quais PIDs serão transmitidos
Objetivo: Estudar o comportamento do modulador DekTec e dos receptores dependendo das combinações de tabelas transmitidas.
Usando TS capturado garanto que ele é conforme o SBTVD, pois possível recebê-lo pelo PenTV.
TV Blind Search: Sem NIT a TV não acha o canal.
TV Manual tuning: Sem SDT não tem o nome do serviço

## Slide 29
Testes com múltiplos serviços: TS capturado
1-Seg
Full-Seg
Notes: TV normal operation: Com PAT e ESs , sem PMT não abre os ESs
Cell: Encontra só com a NIT presente, não precisa da PAT pois PMT está com PID definido

## Slide 30
Testes com múltiplos serviços: FFmpeg modificado
Notes: Usando PenTV e Dektec, e FFmpeg que eu modifiquei
Objetivo: Estudar o comportamento da aplicação desenvolvida no projeto, conhecendo o funcionamento da Dektec e dos receptores
Usando TS capturado garanto que o vídeo e o áudio estão de acordo com o SBTVD.

## Slide 31
Testes
Testes com múltiplos serviços: remultiplexação com FFmpeg modificado
Notes: Aqui tem duas PMT, uma de cada um dos serviços HD e 1Seg

## Slide 32
Testes
Testes com múltiplos serviços: remultiplexação com FFmpeg modificado
Notes: Aqui tem uma NIT e uma SDT

## Slide 33
Testes com múltiplos serviços: FFmpeg modificado

## Slide 34
Testes com múltiplos serviços: FFmpeg modificado

## Slide 35
Conclusões
Resultados satisfatórios até o momento
  Sincronismo de áudio e vídeo obtido
  Conformidade com o SBTVD obtida
  Transmissões com sucesso utilizando o multiplexador criado
Outros testes a serem feitos
  Testes com quadros de referência para testar o decodificador
  Utilizar uma mesma fonte de A/V para gerar os dois serviços
Continuação do Desenvolvimento
  Falta criar o Profile 2, a EIT e investigar o mal funcionamento da TOT
  Tornar a interface mais amigável ao usuário
Notes:   Conformidade com SBTVD testada com os analysers: estruturas geradas são equivalentes às capturadas
  EIT e TOT:
  Ausência não impede o funcionamento do sistema pois são tabelas informativas.
  Estruturas facilmente implementáveis no código

## Slide 36
Obrigado pela atenção.
Desenvolvimento de Multiplexador MPEG2 para o Sistema Brasileiro de TV Digital
Lucas Pereira Endres
lucas.endres@ufrgs.br
Orientador: Altamiro Amadeu Susin
Co-orientador: André Borin Soares

## Slide 37
Desenvolvimento do Projeto
Entregar fluxo TS com ESs sincronizados
  ISO 13818-1 sugere fortemente taxa de bits constante no TS
  Problemas atuais associados à geração de TS VBR e transmissão como CBR
  Solução: ler a documentação do Ffmpeg para gerar um bitrate constante
  Situação: Implementado e testado
CBR
0
1
2
3
4
5
6
VBR

## Slide 38
Testes
Testes com múltiplos serviços: remultiplexação com FFmpeg modificado
Notes: Aqui tem duas PMT, uma de cada um dos serviços HD e 1Seg

## Slide 39
Definição do Projeto
Análise das Ferramentas Open Source encontradas
Ferramenta | Múltiplos Serviços | Encapsulamento Áudio LATM | Geração de ESs sincronizados | Respeito à norma SBTVD
FFMPEG | NÃO | SIM | SIM | NÃO
GPAC | SIM | NÃO | NÃO | NÃO

## Slide 40
Ferramenta Escolhida - FFMPEG
Escolhida pois:
  Código de fácil compreensão
  Capacidade de codificação de fontes
  Estruturas e Funções de geração dos streams reaproveitáveis para
    Adição dos múltiplos Serviços
    Adição das tabelas NIT, TOT, EIT
    Adição dos descritores

## Slide 41
Ferramentas de Teste
MPEG-2 TS Analizer
Notes: Análise byte a byte dos pacotes de TS gerados
Seleção do PID a analisar.
Parsing do cabeçalho
Presença do Adaptation Field

## Slide 42
Diagrama de Blocos da interação entre as estruturas do FFMPEG
TS
PAT : PID 0x00
Serviço 1  PID PMT 4001
Serviço 2  PID PMT 4002
PMT : PID 0x4001
Service 1
Video ES  PID 0x101
Audio ES  PID 0x111
MpegTSWriteStream
Video, ID 101
MpegTSWriteStream
Audio, ID 111
MpegTSWriteStream
Audio, ID 112
MpegTSWriteStream
Video, ID 201
MpegTSWriteStream
Audio, ID 211
PMT : PID 0x4002
Service 2
Video ES  PID 0x201
Audio ES  PID 0x211
NIT : PID 0x10

## Slide 43
Desenvolvimento do Projeto
Estado do Desenvolvimento das Propostas do Projet