## Slide 1: Desenvolvimento de Multiplexador MPEG2 para o Sistema Brasileiro de TV Digital
Lucas Pereira Endres

## Slide 2: Sumário
Introdução
Normas internacionais e brasileiras
Desafios do Projeto
Desenvolvimento do Projeto
Futuras Modificações e Conclusões
Notes: Normas: ISO/IEC 13818-1 e ABNT NBR15603
Desafios do Projeto: Sincronismo entre áudio e vídeo e Geração de Múltiplos Serviços

## Slide 3: Introdução
Porque investir na modernização da televisão para o digital?
  Cobertura da maior parte do território
  Melhora na qualidade da recepção
Inclusão Social pela Interatividade da TV digital
  Busca de Emprego
  Marcação de Exames
Proposta do Projeto
  Pesquisar ferramentas Open Source
  que implementem a Systems Layer e
  Adaptá-las à norma brasileira
Notes:   Cobertura da maior parte do território  98% terrestre e 100% satélite, internet cobre 100% do território mas é PAGA.
  Fonte: Comercial Globo e Teleco/ANATEL
  Melhora na qualidade da imagem  aumento do interesse dos telespectadores

## Slide 4: Proposta do Projeto
  Estudar as Normas e identificar diferenças entre elas
  Pesquisar ferramentas Open Source para multiplexação
  Compatibilizá-las à norma brasileira

## Slide 5: Nomenclatura
Elementary Stream (ES)
  Bitstreams de saída dos codificadores de vídeo ou áudio
Transport Stream (TS)
  Bitstream de saída do multiplexador
  Composto por múltiplos ESs e dados de controle
PID
  Ponteiro para o endereçamento dos diferentes ESs e dados
Programa / Serviço
  É comparável ao conceito de canal analógico
  Conjunto de Streams de Áudio, Vídeo e Dados(closed caption, interatividade)

## Slide 6: Nomenclatura
Elementary Stream
  Fluxo de vídeo ou áudio codificados nos padrões da norma
Programa / Serviço
  É comparável ao conceito de canal analógico
  Conjunto de Streams de Áudio, Vídeo e Dados(closed caption, interatividade)
PID
  Espécie de ponteiro para a localização das informações
RETIRAR?

## Slide 7: Normas
ISO/IEC 13818-1 (MPEG2)
  Padrão Internacional de multiplexação
  Padronização do Transport Stream e das tabelas de dados
ABNT NBR 15603
  Baseada na MPEG2 e ARIB STD-B10
  Padrões de codificação de A/V diferentes
    H.264 (MPEG4) em vez de H.262
    HE-AAC em vez de AAC
  Tabelas adicionais
Notes: ISO13818  Conhecida como MPEG2
    H.264 tem melhor qualidade de vídeo para a mesma taxa de bits
    HE-AAC tem tem taxa de bits menor que AAC para a mesma qualidade
No próximo slide, as tabelas obrigatorias

## Slide 8: Normas
Verde:
Tabelas obrigatórias
Para o MPEG2
Vermelho:
Tabelas obrigatórias
Para o SBTVD
Descritores
obrigatórios

## Slide 9: Diagrama de Blocos do Sistema
Video Encoder
MPEG2 Multiplexer
Audio Encoder
010110101010110
PSI/SI Data
Audio
Video
Error Correction Encoder
Modulator
Video Elementary Stream
Audio Elementary Stream
Transport Stream

## Slide 10: Sincronismo – PCR
Divisor
/ 300
90KHz
~
Oscilador de Referência
Contador
9 Bits
27MHz
PCR_Base
PCR
PCR
Time
Contador
33 Bits
Time
PTS
PTS
27MHz
PCR_Ext
ES #1
ES #2
Ad. Field
Payload
Header
MPEG2 Multiplexer
TS Packet
Gerador
PSI/SI

## Slide 11: Sincronismo – PCR
Divisor
/ 300
90KHz
~
Oscilador de Referência
Contador
9 Bits
27MHz
PCR_Base
PCR
PCR
Time
Contador
33 Bits
Time
PTS
PTS
27MHz
PCR_Ext
Video
Encoder
Audio
Encoder
Ad. Field
Payload
Header
MPEG2 Multiplexer
TS Packet
Gerador
PSI/SI

## Slide 12: Sincronismo – PTS
MPEG2 Muxer
Divisor
/ 300
90KHz
~
Oscilador de Referência
Contador
9 Bits
27MHz
PCR_Base
PCR
PCR
Time
Contador
33 Bits
Time
PTS
PTS
27MHz
PCR_Ext
PTS
Video
Encoder

## Slide 13: Sincronismo – DTS / PTS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

## Slide 14
Múltiplos Serviços
HD 1080i(Full Seg) e LD(1-Seg) 320i
  TV Fixa e Móvel
  Robustez x Alcance
  Mesma programação para
  diferentes dispositivos
  Canais Comerciais (RBS, SBT, Band)
SD 480i
  TV Fixa
  Múltiplos programas/serviços
  Canais Públicos (Câmara Est/Fed, Ass. Leg., Senado)

## Slide 15
MpegTSWrite
MpegTSSection
PAT
TID 0
SID 1 <> TID 4001
SID 2 <> TID 4002
MpegTSSection
SDT
MpegTSSection
PMT
PID 4001
SID 1
EID 101,111,112
MpegTSWriteStream
Video, PID 101
MpegTSWriteStream
Audio, PID 111
MpegTSWriteStream
Audio, PID 112
MpegTSWriteStream
Video, PID 201
MpegTSWriteStream
Audio, PID 211
MpegTSSection
PMT
PID 4002
SID 2
EID 201,211
Múltiplos Serviços
MpegTSService
SID 2
MpegTSService
SID 1

## Slide 16
Inicialização do Demultiplexador
Sequência obrigatória de envio
para funcionamento
Ausência de Determinadas
informações inviabilizam
o recebimento
NIT e PAT têm PIDs normatizados
no SBTVD
RETIRAR?

## Slide 17
Desenvolvimento do Projeto
Estrutura Disponível no LaPSI
  Estação EiTV
  Placa Moduladora DekTec
Video Encoder
MPEG2 Muxer
Audio Encoder
010110101010110
Data
Audio
Video
Error Correction Encoder
Modulator
Video Elementary Stream
Audio Elementary Stream
Transport Stream
EiTV
DekTec

## Slide 18
Desenvolvimento do Projeto
Estrutura Disponível no LaPSI
  Estação EiTV
  Placa Moduladora DekTec
Dificuldades Atuais da Equipe
  Sincronismo (geração de PCR/PTS)
  Múltiplos Serviços (HD + LD ou N x SD)
Propostas do Projeto
  Receber fluxos de vídeo e áudio codificados nos padrões do SBTVD
  Entregar um fluxo TS com ESs sincronizados
  Permitir a Geração de Múltiplos Serviços
  Adicionar as Tabelas que não são obrigatórias para o MPEG2 e são para o SBTVD
  Descritores de Conteúdo(língua áudio, closed captions)

## Slide 19
Desenvolvimento do Projeto
Ferramentas OpenSource avaliadas
Ferramenta | Multi Serviços | LATM | SYNC
FFMPEG | NÃO | SIM | SIM
GPAC | SIM | NÃO | NÃO

## Slide 20
Ferramenta Escolhida - FFMPEG
  PRÓS
  Eficiente para Codificação, Decodificação, Verificação e Exibição de Vídeo, Áudio e Legendas
  Código Aberto, licença GPL, em linguagem C
  Atualmente em desenvolvimento, atualizações diárias
  Repositório público
  CONTRAS
  Não permite a criação de fluxos TS com múltiplos serviços
  Não gera todas as tabelas obrigatórias no SBTVD, somente as do MPEG2
  Difícil configuração e parametrização para obter sincronismo
  Documentação escassa e com poucos exemplos

## Slide 21
Ferramenta Escolhida - FFMPEG
Escolhida pois:
  Código de fácil compreensão
  Capacidade de codificação de fontes
  Estruturas e Funções de geração dos streams reaproveitáveis para
    Adição dos múltiplos Serviços
    Adição das tabelas NIT, TOT, EIT
    Adição dos descritores

## Slide 22
Estado Atual do Desenvolvimento
Estado do Desenvolvimento das Propostas do Projeto
  Entregar um fluxo TS com ESs sincronizados  SIM
  Permitir a Geração de Múltiplos Serviços  SIM
  Adicionar as Tabelas que não são obrigatórias para o MPEG2
  e são para o SBTVD  EM PARTE
  Falta a tabela EIT ( informações de horário de programas)
  Descritores das Tabelas SIM
  Descritores de Conteúdo(língua áudio, closed captions)  NÃO

## Slide 23
Estado Atual do Desenvolvimento
Estado do Desenvolvimento das Propostas do Projeto
  Entregar um fluxo TS com ESs sincronizados  SIM
  Permitir a Geração de Múltiplos Serviços  SIM
  Adicionar as Tabelas que não são obrigatórias para o MPEG2
  e são para o SBTVD  EM PARTE
  Falta a tabela EIT ( informações de horário de programas)
  Descritores das Tabelas SIM
  Descritores de Conteúdo(língua áudio, closed captions)  NÃO

## Slide 24
Estado Atual do Desenvolvimento
Estado do Desenvolvimento das Propostas do Projeto
  Entregar um fluxo TS com ESs sincronizados  SIM
  Permitir a Geração de Múltiplos Serviços  SIM
  Adicionar as Tabelas que não são obrigatórias para o MPEG2
  e são para o SBTVD  EM PARTE
  Falta a tabela EIT ( informações de horário de programas)
  Descritores das Tabelas SIM
  Descritores de Conteúdo(língua áudio, closed captions)  NÃO

## Slide 25
Conclusões
Leitura das normas já realizada
Versão preliminar de Código já está feita
Testes realizados até o momento não deram resultados satisfatórios
  Recepção de apenas parte do conteúdo transmitido
Fase atual de investigação dos problemas de transmissão
Perguntas?