## Slide 1: Desenvolvimento de Multiplexador MPEG2 para o Sistema Brasileiro de TV Digital
Lucas Pereira Endres
Orientador: Altamiro Amadeu Susin
Co-orientador: André Borin Soares

## Slide 2: Sumário
Introdução e motivações do trabalho
Normas e considerações relevantes
Desenvolvimento do projeto
Testes realizados
Futuros desenvolvimentos e conclusões

## Slide 3: Introdução
Função da televisão no Brasil
  Informação Atualizada
  Entretenimento
  Formação Cultural e Educacional
Aprimoramentos da TV Digital
  Qualidade de imagem e som
  Múltipla programação
  Mobilidade de recepção
  Inclusão Social pela Interatividade, que depende de um canal de retorno
Porque é preciso atualizar a TV aberta para o digital?
  Liberação do espectro para a telefonia celular 4G
  Garantir o market-share das geradoras de TV aberta
Fonte: Internet
Notes:   TV é o maior meio de comunicação no Brasil, TV contribui
  Cobertura da maior parte do território  98% terrestre e 100% satélite, internet cobre 100% do território mas é PAGA. Apenas 36% dos lares têm conexão banda larga.
  Fonte: Estudos ANATEL, 2012 e 2013.
  Melhora na qualidade da imagem  aumento do interesse dos telespectadores
  Inclusão Social  Busca de Emprego, Marcação de Exames, problema com o canal de retorno

## Slide 4: Sistema de Transmissão da TV Digital
010110101010110
Error Correction Encoder
Modulator
Video Encoder
Audio Encoder
Video Encoder
Audio Encoder
Video
Video
Audio
Audio
Antena
MPEG2 Multiplexer
Dados de
Controle
Notes: Múltipla programação  múltiplas entradas de conteúdo possíveis  Telespectador escolhe qual deseja assistir
Programa / Serviço
  É comparável ao conceito de canal analógico
  Conjunto de Streams de Áudio, Vídeo e Dados(closed caption, interatividade)

## Slide 5: Sistema de Transmissão da TV Digital
010110101010110
Error Correction Encoder
Modulator
Video Encoder
Audio Encoder
Video Encoder
Audio Encoder
Video
Video
Audio
Audio
Antena
MPEG2 Multiplexer
Dados de
Controle
Elementary Streams
Transport
Stream
Notes: Múltipla programação  múltiplas entradas de conteúdo possíveis
Elementary Stream (ES)
  Bitstreams de saída dos codificadores de vídeo ou áudio
Transport Stream (TS)
  Bitstream de saída do multiplexador
  Composto por múltiplos ESs e dados de controle
PID
  Identificação individual para cada ES e conjunto de dados de controle.

## Slide 6
Sistema de Transmissão da TV Digital
010110101010110
Controle
Error Correction Encoder
Modulator
Video Encoder
Audio Encoder
Video Encoder
Audio Encoder
Video
Video
Audio
Audio
Antena
MPEG2 Multiplexer
Elementary Streams
Multi
Service
Transport
Stream
Single Service
Transport Stream

## Slide 7
  Estação transmissora EiTV
  Placa moduladora PCI DekTec
Estrutura Disponível no LaPSI
EiTV
DekTec
010110101010110
Controle
Error Correction Encoder
Modulator
Video Encoder
Audio Encoder
Video Encoder
Audio Encoder
Video
Video
Audio
Audio
Antena
MPEG2 Multiplexer

## Slide 8
  Desenvolver ferramenta para combinar ESs
  e entregar um TS para a estação EiTV
Proposta inicial
EiTV
DekTec
010110101010110
Controle
Error Correction Encoder
Modulator
Video Encoder
Audio Encoder
Video Encoder
Audio Encoder
Video
Video
Audio
Audio
Antena
MPEG2 Multiplexer
Notes: Problema que motivou o trabalho  Falta de Multiplexador que transforme ESs em TS para entrar na estação.
Na EiTV, só posso entregar um TS com um único serviço. Preciso de um Mux qualquer para transformar ESs em TS single service.
Na Dektec, posso gerar o TS com múltiplos serviços.
Dificuldades Atuais: Sincronismo entre vídeo e áudio e Transmissão de Múltiplos Serviços

## Slide 9
Após revisão bibliográfica e estudo preliminar
  Melhor desenvolver todo o bloco multiplexador em vez de apenas uma parte
  Vantagem: Criação de ferramenta totalmente aberta para desenvolvimento
Modificação da Proposta
DekTec
010110101010110
Controle
Error Correction Encoder
Modulator
Video Encoder
Audio Encoder
Video Encoder
Audio Encoder
Video
Video
Audio
Audio
Antena
MPEG2 Multiplexer
Notes: Vantagens:
Ferramenta de código aberto,
mais flexível com relação aos parâmetros de criação do fluxo de transporte (foco para pesquisas acadêmicas)
METODOLOGIA do Projeto
Estudar as normas relacionadas à TV digital brasileira
Pesquisar ferramentas abertas existentes com funcionalidades aproveitáveis
Compatibilizar as ferramentas à norma brasileira
OBJETIVO: dispor de um multiplexador compatível com a norma brasileira no lab para viabilizar a continuidade da pesquisa da TV Digital

## Slide 10: Normas relevantes ao projeto
ISO/IEC 13818-1
  Padrão internacional para multiplexação, MPEG2
  Métodos de sincronismo e modelo de atraso constante end-to-end
  Padronização do Transport Stream e das tabelas de dados
ARIB STD-B10
  Padrão japonês ISDB-T
ABNT NBR 15603
  Baseada na ISO 13818 e ARIB STD-B10
  Tabelas adicionais
Notes: ISO13818  Conhecida como MPEG2

## Slide 11: Sincronismo – Geração do PCR
TS
Divisor
/ 300
90KHz
~
Oscilador de Referência
Contador
9 Bits
27MHz
PCR_Base
Contador
33 Bits
PCR_Ext
Packetizer
Packetizer
Ad. Field
Payload
Header
MPEG2 Multiplexer
TS Packet
Gerador
PSI/SI
PID
ES #1
ES #2
Notes: Cada serviço pode ter o seu PCR, mas não é obrigatório, os serviços podem compartilhar a base temporal.
O PCR de cada serviço é carregado apenas em um PID, pode ir junto com um ES ou sozinho.

## Slide 12: Sincronismo – Decodificação do PCR
MPEG2 Demultiplexer
PCR
Reset
Filtro
Passa-Baixas
VCO
Subtrator
27MHz
ES #1
ES #2
Controlador
PLL
Contador
42 Bits
Notes: Modelo de atraso fixo, supõe que não há jitter  transmissão via aérea não sofre jitter como via rede IP
Se houver, consequências são a perda de quadros de audio ou video por esvaziamento do buffer
Inicio ou Troca de canal, sinal de reset carrega o valor atual do PCR no contador e processo de sync do PLL começa

## Slide 13: Sincronismo – Geração dos PTS e DTS
Divisor
/ 300
90KHz
~
Oscilador de Referência
27MHz
PTS
Contador
33 Bits
Video
Packetizer
Audio
Packetizer
Ad. Field
Payload
Header
MPEG2 Multiplexer
TS Packets
Gerador
PSI/SI
PTS/
DTS
Data Bytes
Header
PES Packet
Ad. Field
Payload
Header
Ad. Field
Payload
Header
Notes: Aqui temos um exemplo de multiplexação com o PES de vídeo:
Um pacote do PES é um quadro de vídeo ou um frame de áudio, com duração definida em uma tabela
Um pacote PES vai dentro do payload de vários pacotes TS.
O PTS vai no cabeçalho de um pacote PES.

## Slide 14
Múltiplos Serviços
1 x Full Seg + 1 x 1-Seg
  TV Fixa e Móvel
  Qualidade x Alcance
  Mesma programação para
  diferentes dispositivos
  Canais Comerciais (RBS, SBT, Band)
1-4 x Standard Definition + 1 x 1-Seg
  TV Fixa e Móvel
  Programação múltipla para os mesmos dispositivos
  Canais Públicos (Câmara Est./Fed., Ass. Leg., Senado)
Fonte: Internet
Notes: Full seg com 1080 linhas de resolução, 1Seg com até 320 linhas
  Qualidade x Alcance: Quanto mais resistente ao ruído, menor a taxa de transferência, maior o alcance
SD com 480 linhas de resolução

## Slide 15
PAT
Serviço X  PID PMT: 0xXXX
Serviço Y  PID PMT: 0xYYY
PMT
Serviço N
PCR  PID 0xNN1
Video ES  PID 0xNN2
Audio ES 1  PID 0xNN3
Audio ES 2  PID 0xNN4
SDT
Nome da Geradora:
LaPSI TV - UFRGS
Nome dos Serviços:
SVC Full Seg, SVC 1Seg
Flag de presença da EIT
NIT
Rede: ZYA000
Serviços: 1, 2, 3
Canal Físico: 33
Svc. Recep. Parcial: 3
Tabelas Obrigatórias no SBTVD: Exemplos de Valores Possíveis
EIT
Nome dos eventos
Hora de Início e Fim
Classificação Indicativa
Conteúdos Impróprios
TOT
Data e hora atuais:
02 / 07 / 2014, 14h40
Próxima mudança de horário:
05 / 10 / 2014 0h00
Notes: PAT: Traz a lista de PIDs (endereços) das PMTs de cada serviço contidos no TS, bem como o PID da NIT.
PMT: Tem o PID apontado pela PAT, lista todos os ESs de um serviço e também o PCR daquele serviço
NIT: Informações da Rede: Nome da rede, lista de serviços e tipo de cada um (HDTV, SDTV, 1Seg), Canal Físico e Virtual
A ABNT determina o PID da NIT.
SDT: Descrição dos Serviços: Nome da geradora, nome de cada serviço, informação da presença da grade de programação
A ABNT determina o PID da SDT.
EIT: Informação dos Eventos
TOT: Deslocamento do Tempo: Definição da Hora e data, bem como informações para sua mudança no horário de verão

## Slide 16
Projeto: Condições de Entradas e Saídas
  Entrada
    Receber ESs codificados nos padrões do SBTVD, vídeo H.264 e áudio AAC/LATM
  Saída
    Manter sincronização de áudio e vídeo no TS gerado
    Permitir a geração de múltiplos serviços
    Adicionar as tabelas PSI/SI obrigatórias para o
      SBTVD e seus descritores obrigatórios

## Slide 17
Projeto: Ferramenta Escolhida - FFmpeg
  PRÓS:
  Eficiente para Codificação, Decodificação, Verificação e Exibição de Vídeo, Áudio e Legendas
  Código Aberto, licença GPL, em linguagem C
  Atualmente em desenvolvimento, atualizações diárias
  Repositório público
  CONTRAS:
  Difícil configuração e parametrização para obter sincronismo
  Documentação escassa e com poucos exemplos
  FUNCIONALIDADES A IMPLEMENTAR:
  Não permite nativamente a criação de fluxos TS com múltiplos serviços
  Não gera todas as tabelas obrigatórias no SBTVD, somente as do MPEG2
Notes: Escolhida pois:
  Código de fácil compreensão
  Estruturas e Funções de geração dos streams reaproveitáveis para
    Adição dos múltiplos Serviços
    Adição das tabelas NIT, TOT, EIT
    Adição dos descritores

## Slide 18
Implementação: Sincronização dos ESs
Entregar fluxo TS com ESs sincronizados
  ISO 13818-1 sugere fortemente taxa de bits constante no TS
  Problemas atuais associados à geração de TS VBR e transmissão como CBR
  Solução: ler a documentação do Ffmpeg para gerar um bitrate constante
  Situação: Implementado e testado

## Slide 19
Implementação: criação de múltiplos serviços
  Profile 1: Um serviço HD e um serviço 1Seg no TS
    Serviço HD: 1 ES de Vídeo 1920x1080i e um ES de áudio estéreo 48KHz
    Serviço 1Seg: 1 Es de Vídeo 320x240i e um ES de áudio estéreo 48KHz
    Situação: Implementado e testado
  Profile 2: Até quatro serviços SD e um serviço 1Seg
    Serviços SD: 1 ES de vídeo 720x480i e um ES de áudio estéreo 48KHz cada
    Serviço 1Seg: 1 Es de Vídeo 320x240i e um ES de áudio estéreo 48KHz
    Situação: Ainda não implementado

## Slide 20
Implementação: tabelas obrigatórias no SBTVD
Criação de cada tabela dividida em 3 etapas:
  Funções individuais de cada tabela gravam os descritores em um buffer da memória
Notes: Descritores têm estrutura padrão:
Identificação (Tag) , 1 byte
Comprimento (Length), 1 ou 2 bytes
Dados (Data)

## Slide 21
  2. Função genérica adiciona o
  cabeçalho comum das tabelas
  ao mesmo buffer
  3. Função genérica adiciona o
  cabeçalho do TS ao buffer e
  copia o buffer para a saída
  Situação: Tabelas EIT e TOT serão
  Implementadas no futuro
  Sua ausência não impede o funcionamento do sistema
Implementação: tabelas obrigatórias no SBTVD

## Slide 22
Resultados:
Testes de Sincronismo de Áudio de Vídeo
Usando EiTV e Ffmpeg não modificado
Objetivo: Garantir que o Ffmpeg era capaz de gerar um arquivo TS com Vídeo e Áudio Sincronizados.
Notes: O FFmpeg aqui ainda não sofreu alterações, continua gerando conforme ISO mas não SBTVD.
Resultados: Sucesso no sincronismo depois de acertar o bitrate constante no FFmpeg.

## Slide 23
Resultados:
Testes com múltiplos serviços: TS capturado
Receptor USB utilizado para capturar TSs das geradoras locais
Placa moduladora para retransmiti-los
Possível escolher quais PIDs serão transmitidos
Notes: Objetivo: Estudar o comportamento do modulador DekTec e dos receptores dependendo das combinações de tabelas transmitidas.
Usando TS capturado garanto que ele é conforme o SBTVD, pois possível recebê-lo pelo PenTV.
TV Blind Search: Sem NIT a TV não acha o canal.
TV Manual tuning: Sem SDT não tem o nome do serviço

## Slide 24
Resultados:
Testes com múltiplos serviços: TS capturado
1-Seg
Full-Seg
Notes: TV normal operation: Com PAT e ESs , sem PMT não abre os ESs
Cell: Encontra só com a NIT presente, não precisa da PAT pois PMT está com PID definido

## Slide 25
Resultados:
Testes com múltiplos serviços: FFmpeg modificado
Notes: Usando PenTV e Dektec, e FFmpeg que eu modifiquei
Objetivo: Estudar o comportamento da aplicação desenvolvida no projeto, conhecendo o funcionamento da Dektec e dos receptores
Usando TS capturado garanto que o vídeo e o áudio estão de acordo com o SBTVD.

## Slide 26
Resultados
Testes com múltiplos serviços: remultiplexação com FFmpeg modificado
Notes: Aqui tem duas PMT, uma de cada um dos serviços HD e 1Seg

## Slide 27
Resultados
Testes com múltiplos serviços: remultiplexação com FFmpeg modificado
Notes: Aqui tem uma NIT e uma SDT

## Slide 28
Resultados:
Testes com múltiplos serviços: FFmpeg modificado
Notes: Presença da SDT permite a exibição do nome do serviço: SVC HD Full Seg

## Slide 29
Resultados:
Testes com múltiplos serviços: FFmpeg modificado

## Slide 30
Conclusões
Testes com resultados satisfatórios até o momento
  Sincronismo de áudio e vídeo obtido
  Conformidade com o SBTVD obtida
  Transmissões com sucesso utilizando o multiplexador criado
Continuação do desenvolvimento
    Testar o decodificador desenvolvido no Lab com quadros de referência
  Implementar o Profile 2, a EIT e a TOT, cujos projetos já estão definidos
  Aprimorar a interface com o usuário
Domínio e divulgação da tecnologia da TV Digital
  Compreensão dos aspectos teóricos e desafios da multiplexação
  Auxílio na formação de profissionais capacitados a trabalhar na área
Notes:   Conformidade com SBTVD testada com os analysers: estruturas geradas são equivalentes às capturadas
  EIT e TOT:
  Ausência não impede o funcionamento do sistema pois são tabelas informativas.
  Estruturas facilmente implementáveis no código

## Slide 31
Obrigado pela atenção.
Desenvolvimento de Multiplexador MPEG2 para o Sistema Brasileiro de TV Digital
Lucas Pereira Endres
lucas.endres@ufrgs.br
Orientador: Altamiro Amadeu Susin
Co-orientador: André Borin Soares
Todas as imagens foram geradas pelo autor, exceto quando indicado.
FFmpeg é distibuido sob a licença LGPL v2.1.
A porção modificada do código é Copyright (C) 2003 de Fabrice Bellard.
A licença LGPL v2.1 pode ser obtida no endereço http://www.gnu.org/licenses/

## Slide 32: Tabelas PSI/SI
Fonte: ABNT NBR 15603
Notes: PSI: Program Specific Information
SI: System Information
LINK PROXIMO: Tabelas obrigatórias

## Slide 33
Tabelas PSI/SI
Verde:
Tabelas obrigatórias
para o MPEG2
Azul:
Tabelas obrigatórias
para o SBTVD
Descritores
obrigatórios
Fonte: ABNT NBR 15603
Notes: Descritores são estruturas com sintaxe padrão para carregar informações definidas na norma
LINK PROXIMO: Explicação das tabelas obrigatórias para o SBTVD

## Slide 34
Desenvolvimento do Projeto
Entregar fluxo TS com ESs sincronizados
  ISO 13818-1 sugere fortemente taxa de bits constante no TS
  Problemas atuais associados à geração de TS VBR e transmissão como CBR
  Solução: ler a documentação do Ffmpeg para gerar um bitrate constante
  Situação: Implementado e testado
CBR
0
1
2
3
4
5
6
VBR

## Slide 35
Testes
Testes com múltiplos serviços: remultiplexação com FFmpeg modificado
Notes: Aqui tem duas PMT, uma de cada um dos serviços HD e 1Seg

## Slide 36
Definição do Projeto
Análise das Ferramentas Open Source encontradas
Ferramenta | Múltiplos Serviços | Encapsulamento Áudio LATM | Geração de ESs sincronizados | Respeito à norma SBTVD
FFMPEG | NÃO | SIM | SIM | NÃO
GPAC | SIM | NÃO | NÃO | NÃO

## Slide 37
Ferramenta Escolhida - FFMPEG
Escolhida pois:
  Código de fácil compreensão
  Capacidade de codificação de fontes
  Estruturas e Funções de geração dos streams reaproveitáveis para
    Adição dos múltiplos Serviços
    Adição das tabelas NIT, TOT, EIT
    Adição dos descritores

## Slide 38
Ferramentas de Teste
MPEG-2 TS Analizer
Notes: Análise byte a byte dos pacotes de TS gerados
Seleção do PID a analisar.
Parsing do cabeçalho
Presença do Adaptation Field

## Slide 39
Diagrama de Blocos da interação entre as estruturas do FFMPEG
TS
PAT : PID 0x00
Serviço 1  PID PMT 4001
Serviço 2  PID PMT 4002
PMT : PID 0x4001
Service 1
Video ES  PID 0x101
Audio ES  PID 0x111
MpegTSWriteStream
Video, ID 101
MpegTSWriteStream
Audio, ID 111
MpegTSWriteStream
Audio, ID 112
MpegTSWriteStream
Video, ID 201
MpegTSWriteStream
Audio, ID 211
PMT : PID 0x4002
Service 2
Video ES  PID 0x201
Audio ES  PID 0x211
NIT : PID 0x10

## Slide 40
Desenvolvimento do Projeto
Estado do Desenvolvimento das Propostas do Projet